## Slide 1: ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
за основу принят ГОСТ Р 2.105 – 95 «Общие требования к текстовым документам»
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ СПО ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Составитель
Заведующий лабораторией стандартизации: Е.Н.Соловьева

## Slide 2: Текстовые документы выполняют одним из следующих способов:
– машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная);
– рукописным — чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Текст пишется аккуратно чернилами или пастой черного цвета с расстоянием между строчками 8—10 мм.;
– с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004-88);
– на магнитных носителях данных (ГОСТ 28388).

## Slide 3: При применении компьютера
Информация отражается в виде:
- текста
- таблицы
- рисунка

## Slide 4
Текст должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе на одной стороне бумаги формата А4.
Название шрифта - Times New Roman
Межстрочный интервал – 1,5 строки
Выравнивание текста - «по ширине».
- Устанавливаются следующие поля:
верхнее 1,5 см; правое 1,0 см;
нижнее 2,7 см; левое 2,5 см.
Абзацный отступ 1,5 см.
Расстояние от рамки до текста в начале и конце строк — 5 мм.
Расстояние от верхней или нижней строки текста до рамки должно быть - 10 мм.
Размер шрифта:
    для текста — 14;
    для формул — 16;
    для таблиц —12 - 14.
Общие положения

## Slide 5
В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.
Номер страницы проставляется в нижнем правом углу.
- Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.
- Рецензирование работ ведется специалистами предприятий, организаций, преподавателями других образовательных учреждений, хорошо владеющими вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.

## Slide 6
5
5
5
20
5
5
10
10

## Slide 7
Заголовки
Заголовки глав (без нумерации) печатаются прописными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.) шрифт 16 и размещаются по центру листа.
Заголовки разделов (с нумерацией) печатаются прописными буквами шрифт 14 и размещаются с отступом абзаца.
Переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются.
В конце заголовка (подзаголовка) точку не ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений, между ними ставят точку, а в конце точку опускают.
Заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать.
Не разрешается оставлять заголовок (подзаголовок) в нижней части страницы, помещая текст на следующей.
Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 10 мм.
Расстояние между заголовками и текстом - 15 мм.
Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы).

## Slide 8
Изложение текста документа
Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований; технически и стилистически грамотным. Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для проекта.
При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается приводить лишь конечные результаты со ссылкой на методику их получения или сводить в таблицу.
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова «как правило», «допускается», «рекомендуется», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.

## Slide 9
Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но оно не обязательно.
В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии — общепринятые в научно-технической литературе.

## Slide 10
В тексте документа не допускается:
– применять обороты разговорной речи, техницизма, профессионализма;
– применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные слова и термины при наличии их в русском языке;
– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, в соответствии с государственными стандартами;
– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковинках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

## Slide 11
В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:
– применять математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
– применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);
– применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № (номер), % (процент);
– применять индексы стандартов и других документов без регистрационного номера.
Наименование команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять кавычками
Например: «Сигнал + 27 включено».

## Slide 12
Условные буквенные обозначения или знаки должны соответствовать принятому действующему законодательству и государственным стандартам.
В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-81.
Наряду с единицами СИ при необходимости в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.

## Slide 13
В тексте числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти — словами.
Примеры:
1) Ток в первой ветви 5 А.
2) Отобрать 15 труб для испытаний на давление.
Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона.
Примеры:
1) От 10 до 20 кВ.
2) От плюс 350 до плюс 600° С.
Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)».

## Slide 14
Формулы
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.
Пример:
Сила тока в цепи I, А, вычисляют по формуле
I=U/R,
где U — напряжение на участке цепи, В;
R — сопротивление участка цепи, Ом.
(1)

## Slide 15
- Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1).
- Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).
Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул.
Запись расчета по формулам должна соответствовать общепринятому правилу: формула – постановка цифр в системе СИ в точном соответствии с обозначениями формулы – ответ. При многократных расчетах по одной и той же формуле дается пример вычисления, а результаты представляются таблицей.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул приводят в скобках, например, … согласно формуле (2.4).

## Slide 16
Построение таблиц
- Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
- Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
- Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу (отступ абзаца).
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.

## Slide 17
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 3.1

## Slide 18
- Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
- Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
- Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в Приложении В.
- В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.
- Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
- Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

## Slide 19
- На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» без сокращения с указанием ее номера.
- Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении.
- Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик.
- Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.
- Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

## Slide 20
Иллюстрации
- Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.3»

## Slide 21
- При ссылках на иллюстрации следует писать слово «рисунок» с указанием его номера.
Например «... в соответствии с рисунком 2».
- Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст).
Слово «Рисунок» его номер и наименование помещают после пояснительных данных
Пример оформления иллюстрации:
Рисунок 4 - Изготовление ткани на ткацком станке

## Slide 22
Состав студенческих работ
Работа в общем случае должна содержать:
текстовый документ;
графическую часть.
Текстовые документы к курсовым работам (проектам) КР (КП), письменным экзаменационным работам (ПЭР), дипломным работам (проектам) ДР (ДП) именуются соответственно:
  «Пояснительная записка к КР (КП)»;
  «Пояснительная записка к ПЭР»;
  «Пояснительная записка к ДР (ДП)».
  К графической части относят:
  чертежи и схемы;
  демонстрационные листы (плакаты)
  Чертежи и схемы, в зависимости от характера работы, могут представляться как на отдельных листах, используемых при публичной защите, так и в составе ПЗ.
  Демонстрационные листы служат для наглядного представления материала работы при ее публичной защите.

## Slide 23
  Структура пояснительной записки (ПЗ):
  титульный лист
  задание (бланк не нумеруется, вшивается)
  отзыв (бланк не нумеруется, вшивается)
  рецензия (бланк не нумеруется, вшивается)
  замечания нормоконтроля (бланк не нумеруется, вшивается)
  содержание (с основной надписью, размер 185 x 40 мм))
  введение
  основная часть (разделы, подразделы, пункты)
  заключение
  список источников
  приложения
(с основной надписью, размер 185 x 20 мм))

## Slide 24
Нормоконтроль пояснительных записок
– комплектность пояснительной записки;
– правильность заполнения титульного листа;
– наличие и правильность рамок;
- выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк;
– правильность оформления содержания, соответствие названий разделов и подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте записки;
– правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, таблиц, приложений, формул;
– правильность оформления рисунков (ГОСТ 2.319-81);
– правильность оформления таблиц (ГОСТ 2.105-95);
– отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, грамматическими ошибками;
– наличие ссылок на таблицы, рисунки использованные источники,
- правильность оформления источников.

## Slide 25
В процессе нормоконтроля чертежей проверяется:
– выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов;
– соблюдение форматов, правильность их оформления (ГОСТ 2.301-68);
– правильность начертания и применение линий (ГОСТ 2.303-68);
– соблюдение масштабов, правильность их обозначений (ГОСТ 2.302-68);
– достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность их расположения и обозначения (ГОСТ 2.305-68);
– правильность выполнения схем.